Практическая работа №5

Исследование движения искусственных

спутников Земли

Цель работы

Рассчитать скорости движения спутников по круговым и эллиптическим орбитам, определить условия, при которых спутники могут столкнуться, оценить последствия возможного столкновения спутников.

Приборы и материалы

Рисунок орбит спутников, калькулятор.

Краткие сведения из теории

Согласно первому обобщенному закону Кеплера под действием силы притяжения одно небесное тело движется в поле тяготения другого небесного тела по одному из конических сечений – окружности, эллипсу, параболе или гиперболе. Движение искусственных спутников Земли (ИСЗ) также подчиняется этому закону. Мы рассмотрим ИСЗ, которые имеют круговые и эллиптические орбиты.

Скорость спутника на круговой орбите находится по формуле

V = ,

где G- гравитационная постоянная, равная 6,67×10-11 Нм2кг-2;

М = 5,97×1024 кг – масса Земли, r- радиус орбиты.

При движении по эллиптической орбите скорость спутника будет меняться: скорость тем больше, чем ближе спутник к Земле. Среднее расстояние от спутника до центра Земли равно большой полуоси а эллипса. Используя закон сохранения энергии и третий закон Кеплера, получаем формулу для расчета скорости движения небесного тела по эллиптической орбите:

V = = va,

где G – гравитационная постоянная; М – масса Земли; r- расстояние от центра Земли до рассматриваемой точки орбиты; а – большая полуось эллиптической орбиты; va =  - средняя круговая скорость эллиптической орбиты.

Радиус орбиты rспутника отсчитывается от центра Земли, поэтому если указана высота h орбиты спутника над поверхностью Земли, то

rспутника = h+ Rземли, RЗемли = 6400 км.

Порядок выполнения работы

1. На рисунке показаны орбиты двух спутников. Спутник № 1 движется по круговой орбите на высоте 2000 км от поверхности Земли. Орбита спутника № 2 – эллипс с большой полуосью 9000 км. Плоскости орбит и направление движения совпадают. Могут ли спутники столкнуться?

2. Сделайте рисунок и подпишите номера спутников. На рисунке отметьте стрелками места возможных столкновений.

3. Не проводя вычислений, определите, какой спутник (№ 1 или № 2) имеет большую скорость в местах возможного столкновения. Ответ поясните.

4. Определите радиус орбиты R спутника № 1 в метрах.

5. Вычислите скорость спутника № 1 в метрах в секунду.

6. Определите, на каком расстоянии r от центра Земли находится спутник № 2 в момент столкновения (ответ дайте в метрах).

7. Вычислите скорость спутника № 2 в метрах в секунду.

8. Рассчитайте скорость сближения спутников в метрах в секунду.

Указание: скорость сближения равна отношению изменения расстояния между телами ко времени, за которое расстояние изменялось. Так как угол между касательными к орбитам в точке столкновения мал, им можно пренебречь и считать, что спутники в момент столкновения движутся по одной прямой.

9. Используя дополнительные источники информации. В том числе ресурсы Интернета, сравните полученную скорость со скоростью движения различных транспортных средств (автомобиль, самолет, ракета и т.п.).

10. Сделайте выводы о возможных последствиях такого предполагаемого «космического транспортного происшествия».

Контрольные вопросы

1. Человек на космической станции находится в состоянии невесомости. Действует ли на него притяжение Земли?

2. Почему спутник, обращаясь вокруг Земли, не падает на ее поверхность?

3. На каких орбитах могут находиться искусственные спутники, совершающие обороты вокруг Земли?

а) круговые; б) эллиптические, близкие к круговым; в) эллиптические; г) параболические; д) гиперболические.

4. Какой из двух спутников – с меньшей или с большей полуосью орбиты – будет иметь больший период обращения?

5. Почему на одном расстоянии от центра Земли в рассмотренной задаче спутники имели разную скорость?